## Slide 1
春日基地におけるスレットハント
のための仮説構築について
【趣 旨】
春日基地においてスレットハントを実施するため、
脅威アクターによる攻撃の仮説を構築するもの。
令和８年２月１０日
四月朔日１曹
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定

## Slide 2
府中
府 中 |  | 
連番 | 資 産 | 一般的価値
① | 運航情報処理装置 | 航空交通業務、航空機の位置、ノータム等の情報が集約する要点
② | 運航情報等提供 サーバー | 運航情報及びノータムが集約する要点
③ | 運航情報等DBサーバー | 運航情報及びノータムが蓄積する要点
④ | 業務処理用サーバー | 航空交通業務、航空機の位置、ノータム等の情報が集約する要点
⑤ | FACE対向用 | 飛行計画情報が集約する要点
⑥ | 運航情報データベースサーバー | 運航情報が蓄積する要点
⑦ | 仮想化 サーバー1 | 認証情報が蓄積する要点
⑧ | 仮想化 サーバー2 | 認証情報、プログラム等のバックアップデータが蓄積する要点
⑨ | ノータム 処理装置 | ノータム、統計データ等が蓄積する要点
⑩ | 米軍対向用 | 米軍とのメール情報が集約する要点
システム構成図（春日）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定

## Slide 3
機器 | 名称 | バージョン | CVE番号 | 概要
ルーター | NEC IX2207 | 10.6.63 | CVE-2025-8153 | XSS脆弱性、任意スクリプト実行
 |  |  | CVE-2024-11014 | CSRF脆弱性
 |  |  | CVE-2024-11013 | コマンドインジェクション脆弱性
ＦＷ | Juniper SRX320 | 20.4R3-S3.4 | CVE-2024-21620 | XSS脆弱性、管理者権限コマンド実行
 |  |  | CVE-2024-21591 | 境界外書き込み、リモートコマンド実行
 |  |  | CVE-2023-36844～36847 CVE-2023-36851 | 認証バイパス→webシェルアップロード可能
Ｌ２ＳＷ | Panasonic Switch-M8eG/ Switch-M16eG | Boot:1.00.22 Runtime:3.0.0.03 | なし | 
ＳＲ | SEIKO SC-8259 |  | なし | 
脆弱性情報（１／２）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定

## Slide 4
機器 | 名称 | バージョン | CVE番号 | 概要
仮想化サーバー | Windows Server 2019 Standard | 10.0.17763.3770 | CVE-2025-59287 | WSUS脆弱性、SYSTEM権限リモートコマンド実行
 |  |  | CVE-2023-32019 | カーネル脆弱性、LSASSメモリダンプ
 |  |  | CVE-2023-28252 | WER脆弱性、SYSTEM権限奪取
ＦＡＤＰ端末 | Windows 10 Enterprise LTSC | 10.0.17763.3287 | CVE-2024-21338 | AppLockerバイパス、権限昇格
 |  |  | CVE-2023-32019 | カーネル脆弱性、LSASSメモリダンプ
 |  |  | CVE-2023-28252 | WER脆弱性、SYSTEM権限奪取
運航情報サーバー | Red Hat Enterprise Linux | 8.5 | CVE-2024-1086 | カーネル(nf_tables)脆弱性、root権限昇格
 |  |  | CVE-2023-0386 | カーネル(io_uring)脆弱性、root権限昇格
 |  |  | CVE-2022-25636 | カーネル(netfilter)脆弱性、root権限昇格
ＷＥＢ サーバー | Oracle WebLogic Server | 14.1.1 | CVE-2025-21535 | T3/IIOP脆弱性、リモートコマンド実行
 |  |  | CVE-2023-21931 | 逆シリアライズ脆弱性、任意コマンド実行
 |  |  | CVE-2023-21839 | T3/IIOP情報漏洩、リモートコマンド実行
ＤＢ サーバー | Oracle Database 19c Standard Edition 2 | 19.0.0.0.0 | CVE-2025-21181 | TNS脆弱性、リモートコマンド実行
 |  |  | CVE-2024-21120 | XDB HTTP脆弱性、リモートコマンド実行
 |  |  | CVE-2023-22081 | JITコンパイラ脆弱性、リモートコマンド実行
脆弱性情報（２／２）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定

## Slide 5: 脅威アクターの概要
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
アクター | APT41 | BlackTech | Salt Typhoon
別名 | Wicked Panda Blass Typhoon BARIUM | Palmerworm | 
母体 | 中国政府 | 中国語圏 | 中国国家支援
目的 | サイバースパイ、金銭 | サイバースパイ | サイバースパイ
対象国 | 世界各国 | 台湾、日本、米国等 | 米国、世界各国
標的 | 医療、通信、技術、金融、教育等 | メディア、建設、エンジニアリング、電気、金融等 | 通信、防衛、政府、交通、重要インフラ等

## Slide 6: 脅威アクターのテクニック（１／３）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
アクター | APT41 | BlackTech | Salt Typhoon
Reconnaissance | T1595.002, T1595.003, T1596.005, T1593.002, T1594 |  | T1590.004
Initial Access | T1190, T1133, T1566.001, T1195.002, T1078 | T1190 | T1190
Execution | T1059.007, T1059.001, T1059.004, T1059.003, T1203, T1053.005, T1569.002, T1047 | T1203, T1106, T1204.002, T1204.001 | 
Persistence | T1098.007, T1197, T1547.001, T1037, T1036.001, T1543.003, T1546.008, T1133, T1574.001, T1574.006, T1112, T1542.003, T1053.005, T1505.003, T1078 | T1547.001 | T1098.004, T1136
Privilege Escalation | T1134, T1098.007, T1547.001, T1037, T1543.003, T1484.001, T1546.008, T1574, T1574.001, T1574.006, T1055, T1053.005, T1078 | T1547.001 | T1098.004
凡例 ：複数のアクターに共通のテクニック ：今回の環境では適用できないテクニック

## Slide 7: 脅威アクターのテクニック（２／３）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
アクター | APT41 | BlackTech | Salt Typhoon
Defense Evasion | T1134, T1197, T1140, T1484.001, T1480.001, T1574, T1574.001, T1574.006, T1562.006, T1656, T1070.003, T1070.001, T1070.004, T1036.004, T1036.005, T1112, T1599, T1027, T1027.013, T1027.002, T1542.003, T1055, T1014, T1553.002, T1218.001, T1218.011, T1550.002, T1078 | T1574.001, T1036.002 | T1562.004, T1070.002
Credential Access | T1110, T1555, T1555.003, T1056.001, T1003.001, T1003.003, T1003.002 |  | T1110.002, T1040
Discovery | T1087.002, T1087.001, T1083, T1680, T1046, T1135, T1069, T1012, T1018, T1082, T1016, T1049, T1033 | T1046 | T1040
凡例 ：複数のアクターに共通のテクニック ：今回の環境では適用できないテクニック

## Slide 8: 脅威アクターのテクニック（３／３）
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
アクター | APT41 | BlackTech | Salt Typhoon
Lateral Movement | T1570, T1021.001, T1021.002, T1550.002 | T1021.004 | T1021.004
Collection | T1560.003, T1560.001, T1119, T1213.003, T1213.006, T1005, T1074.001, T1056.001 |  | T1602.002
Command and Control | T1071.004, T1071.002, T1071.001, T1001.003, T1568.002, T1573.002, T1008, T1105, T1104, T1090, T1102, T1102.001 |  | T1572
Exfiltration | T1030, T1048.003, T1041, T1567, T1567.002 |  | T1048.003
Impact | T1486, T1496.001 |  | 
凡例 ：複数のアクターに共通のテクニック ：今回の環境では適用できないテクニック

## Slide 9
攻撃経路 前提条件
１ 攻撃者は、ＦＡＣＥネットワークに侵入済みである。
２ 攻撃者は、ＤＩＩに侵入できていない。
３ ルーター及びＦＷは、ＦＡＣＥ側からアクセスできないように正しく設定されている。
４ 攻撃者の目的
（１）ＦＡＤＰからＤＩＩへの侵入
（２）ＦＡＤＰのサービス停止
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定

## Slide 10
攻撃経路（１） APT41
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
③
①アクティブスキャン (T1592.002,T1592.003)
②不正入手したアカウントを使用しFACE対向用端末に侵入(T1078)、
権限昇格(T1203,T1003.001)、
永続化(T1197,T1547.001,T1136.001,T1574.001,T1053.005)、
C2通信(T1071.004,T1071.001)
③仮想化サーバーへ横展開(T1550.002)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格(T1003.001,T1550.002)、永続化、
情報窃取(T1213.006,T1041)、
C2通信(T1071.004,T1071.001)
④DIIを通じて、他基地、他システムへ侵入(T1021.001,T1021.002)
④

## Slide 11
攻撃経路（２） APT41
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
①アクティブスキャン(T1592.002,T1592.003)
②運航情報データベースサーバーで脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格(T1190)
③仮想化サーバーへ横展開(T1021.002)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格(T1003.001,T1550.002)、
永続化(T1197,T1547.001,T1136.001,T1574.001,T1053.005)、
情報窃取(T1213.006,T1041)、
C2通信(T1071.004,T1071.001)
④ネットワーク内で破壊活動、サービス停止(T1486)
④
③

## Slide 12
攻撃経路（１） BlackTech
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
①アクティブスキャン、パッシブスキャン
②FACE対向用端末で脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化(T1203,T1106,T1574.001)、C2通信
③仮想化サーバーへ横展開(T1021.004)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化(T1203,T1106,T1574.001)、情報窃取(T1046)、C2通信
④DIIを通じて、他基地、他システムへ侵入(T1021.004)
③
④

## Slide 13
攻撃経路（２） BlackTech
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
①アクティブスキャン、パッシブスキャン
②運航情報データベースサーバーで脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格(T1190)
③仮想化サーバーへ横展開(T1021.004)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化(T1203,T1106,T1574.001)、
情報窃取(T1046)、C2通信
④ネットワーク内で破壊活動、サービス停止
④
③

## Slide 14
攻撃経路（１） Salt Typhoon
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
①アクティブスキャン(T1592.004)
②FACE対向用端末で脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化、C2通信
③仮想化サーバーへ横展開(T1021.004)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化(T1098.004,T1136)、
情報窃取(T1110.002,T1040,T1048.003)、
C2通信(T1572)
④DIIを通じて、他基地、他システムへ侵入(T1040,T1021.004)
③
④

## Slide 15
攻撃経路（２） Salt Typhoon
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
①
②
①アクティブスキャン(T1592.004)
②運航情報データベースサーバーで脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格(T1190)
③仮想化サーバーへ横展開(T1021.004)、
脆弱性を使用し、RCE及び権限昇格、永続化(T1098.004,T1136)、
情報窃取(T1110.002,T1040,T1048.003)、
C2通信(T1572)
④ネットワーク内で破壊活動、サービス停止
④
③

## Slide 16
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | アクティブスキャン(T1592.002,T1592.003)、ネットワーク情報収集(T1590.004)
確認場所 | ・Ｗｅｂサーバーのアクセスログに、存在しないファイルへのアクセスやnmap等のUser-Agentがないか。 ・ＦＷログに、特定の送信元ＩＰから管理ポートへのスキャン（DenyまたはDrop）がないか。
技術的対策 | ・バナー情報（バージョン情報等）を見えないようにする。 ・不要サービスを停止する。
低減策 （被害小） | ・不要な管理画面を外部に公開しない、または送信元ＩＰを制限する。 ・推測可能な命名規則を避ける。
軽減策 （リスク小） | ・バージョン（パッチ）管理を徹底する。
恒久的対策 | ・ゼロトラストモデルを採用する。（アクセス管理、デバイス管理、権限管理、SIEM、SOAR）
受容リスク | ・攻撃成功率が上昇する。 ・標的型攻撃が深刻化する。

## Slide 17
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | 正規アカウントの使用(T1078)
確認場所 | ・ログオンの成功／失敗履歴（イベントＩＤ：4624／4625） ・ネットワーク／リモートデスクトップ経由のログオン（ログオンタイプ：3／10） ・通常とは異なる時間帯または場所からのログオンがないか。
技術的対策 | ・SIEMで分析、検知する。 ・通常とは異なる振る舞いを検知する。
低減策 （被害小） | ・多要素認証を導入する。 ・特定のデバイスまたはＩＰ以外からのアクセスを拒否する。
軽減策 （リスク小） | ・アカウントの権限を必要最小限にする。 ・ネットワークを分離し、横展開を防止する。
恒久的対策 | ・定期的にアカウントを確認し、不要アカウントを削除する。
受容リスク | ・攻撃の発見が遅れる。

## Slide 18
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | 公開アプリケーションのエクスプロイト(T1190)
確認場所 | ・Ｗｅｂサーバーのアクセスログに、エラーの急増や不審なペイロードがないか。 ・アプリケーションのログに、実行エラーがないか。 ・公開サーバーのＯＳに、不審な子プロセスの生成がないか。
技術的対策 | ・ＷＡＦを導入する。 ・ＩＰＳ／ＩＤＳを導入する。 ・脆弱性スキャンを実施する。
低減策 （被害小） | ・セキュリティパッチを適用する。 ・不要な機能を無効化する。
軽減策 （リスク小） | ・公開サーバーをＤＭＺに置き、アクセスを厳格化する。 ・サーバーから外部への通信を遮断する。（Ｃ２通信等）
恒久的対策 | ・ゼロトラストモデルを採用する。 ・開発段階から脆弱性の存在を防ぐ。 ・アプリケーションをコンテナ化する。
受容リスク | ・ＲＣＥが可能になる。 ・情報漏洩が発生する。 ・外部からの侵入を許容する。

## Slide 19
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | BITSAdminの使用(T1197)
確認場所 | ・Microsoft-Windows-Bits-Client/Operationalのイベントログ ・bitsadmin、PowerShellのStart-BitsTransferの実行履歴 ・C:\ProgramData\Microsoft\Network\Downloader内のファイル
技術的対策 | ・EDR/SIEMでbitsadmin.exeの不審な引数を検知する。
低減策 （被害小） | ・一般ユーザーによるbitsadmin.exeやPowerShellのBITS操作を制限する。
軽減策 （リスク小） | ・ホストのＦＷにより、外部への通信を制限する。
恒久的対策 | ・グループポリシーでBITSジョブのタイムアウトを短くする。（デフォルト：90日） ・BITSの通信を、信頼されたアプリ及び通信先に制限する。
受容リスク | ・隠密性の高いダウンロードが可能になる。 ・SetNotifyCmdLineを使用し、バックドアとして機能する。

## Slide 20
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | レジストリ／スタートアップによる自動実行(T1547.001)
確認場所 | ・HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run等のレジストリキー ・%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup等のフォルダ
技術的対策 | ・EDRにより、レジストリキーの書き込みを検知する。 ・Autorunsツールにより、定期的にスキャンする。
低減策 （被害小） | ・AppLockerにより、Tempフォルダ等にあるプログラム実行を禁止する。
軽減策 （リスク小） | ・ネットワーク分離により、Ｃ２通信を遮断する。
恒久的対策 | ・デスクトップを仮想化し、ログアウト時に環境をリセットする。
受容リスク | ・攻撃者のバックドアが機能し続ける。

## Slide 21
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | アカウントの作成(T1136.001)
確認場所 | ・ユーザーアカウントの作成／グループへの追加（イベントＩＤ：4720／4732） ・net user、PowerShellのNew-LocalUser等の実行履歴 ・/etc/passwd、/etc/shadow/の変更履歴
技術的対策 | ・SIEMにより、アカウント作成を即時通知する。 ・Administrator／sudoグループへのユーザー追加を監視する。
低減策 （被害小） | ・一般ユーザーにローカルアカウント作成権限を与えない。
軽減策 （リスク小） | ・ローカルアカウントによるリモートデスクトップ接続やネットワーク経由のログオンを拒否する。
恒久的対策 | ・ローカルアカウントの使用を禁止する。 ・定期的に不要なローカルアカウントがないか確認する。
受容リスク | ・作成されたアカウントにより再侵入される。

## Slide 22
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | タスクスケジュールの作成(T1053.005)
確認場所 | ・タスクの作成／更新／削除（イベントＩＤ：4698、4702、4699） ・Microsoft-Windows-TaskScheduler/Operationalのイベントログ ・C:\Windows\System32\Tasks内のＸＭＬファイル ・schtasks.exe、PowerShellのNew-ScheduledTaskの実行履歴
技術的対策 | ・Autorunsツールにより、定期的にスキャンする。 ・振る舞い検知により、プロセスの親子関係の異常を監視する。
低減策 （被害小） | ・一般ユーザーによるタスク作成を制限する。 ・AppLockerにより、schtasks.exeの実行を制限する。
軽減策 （リスク小） | ・タスクの実行ユーザーを、SYSTEMやAdministaratorではなく、必要最小権限の専用アカウントにする。
恒久的対策 | ・グループポリシー等により、必要なタスク以外を許容しない。
受容リスク | ・マルウェアを削除しても、タスクが残っていれば再感染する可能性がある。

## Slide 23
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | 脆弱性による権限昇格(T1203)
確認場所 | ・アプリからの不審な子プロセスの作成がないか。 ・Windowsエラー報告（ＷＥＲ）等のアプリ強制終了の履歴
技術的対策 | ・メモリ保護を監視する。 ・ＡＳＬＲ／ＤＥＰを有効にする。 ・EDRにより、不自然なＡＰＩ呼び出し（VirtualAllocEx等）を検知する。
低減策 （被害小） | ・アップデート（パッチ）を適用する。
軽減策 （リスク小） | ・コンテナ化されたアプリを使用する。
恒久的対策 | ・最新ＯＳへ移行する。 ・脆弱性が多い、またはサポート終了済みのアプリを使用しない。
受容リスク | ・未知の脆弱性によりゼロデイ攻撃を受ける。 ・ウイルス対策ソフトをバイパスされる。

## Slide 24
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | LSASSメモリダンプ(T1003.001)
確認場所 | ・Sysmon Event ID:10（ProcessAccess）において、lsass.exeへのアクセスがないか。 ・Tempフォルダ等に生成されるlsass.dmp等のファイルがないか。
技術的対策 | ・EDRにより、lsass.exeへのハンドル取得を検知する。 ・procdump.exeやcomsvcs.dllを使用したメモリダンプの検知
低減策 （被害小） | ・Credential Guardを有効にする。 ・PPL（Protected Process Light）を有効にする。
軽減策 （リスク小） | ・デバッグ権限（SeDebugPriviledge）を制限する。
恒久的対策 | ・パスワードレス認証へ移行する。 ・管理者端末と一般端末を完全に分離し、ハッシュが一般端末に残らないようにする。
受容リスク | ・ドメイン管理者の認証情報が漏洩する。 ・Pass-the-Hash攻撃が可能になる。

## Slide 25
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | 認証情報窃取(T1550.002)
確認場所 | ・NTLM認証でのログオン（イベントＩＤ：4624、ログオンタイプ：3、認証パッケージ：NTLM） ・一般端末間の不自然なＳＭＢ／ＲＰＣ通信がないか。
技術的対策 | ・SIEMにより、特権アカウントが通常使用しない端末からログインした際に検知する。
低減策 （被害小） | ・NTLM認証を無効化する。
軽減策 （リスク小） | ・ＦＷにより、端末間の横方向の通信（SMB 445番等）を遮断する。
恒久的対策 | ・Credential Guardを導入する。 ・管理者端末と一般端末を完全に分離し、ハッシュが一般端末に残らないようにする。
受容リスク | ・高速な横展開が行われる。

## Slide 26
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | リモートデスクトップ(T1021.001)
確認場所 | ・ＲＤＰでのログオン（イベントＩＤ：4624／4625、ログオンタイプ：10） ・Microsoft-Windows-RemoteDesktopServices-RdpCoreTS/Operationalのイベントログ ・送信元ＩＰアドレスが不自然なログオンがないか。
技術的対策 | ・SIEMにより、短時間にＲＤＰ接続を複数試行する動きを検知する。
低減策 （被害小） | ・多要素認証を導入する。 ・ネットワークレベル認証を強制する。
軽減策 （リスク小） | ・ホストのＦＷにより、ＲＤＰ（3389番ポート）へのアクセスを特定の端末からのみに制限する。 ・Remote Desktop Usersグループのユーザーを最小限に絞る。
恒久的対策 | ・管理者専用端末を導入し、専用端末以外からのＲＤＰを遮断する。
受容リスク | ・認証情報を盗まれると、ＧＵＩ操作により迅速にネットワーク探索、横展開される。

## Slide 27
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | ＳＭＢ(T1021.002)
確認場所 | ・共有オブジェクトにアクセス／アクセス権のチェック（イベントＩＤ：5140／5145） ・445番ポートを使用した端末間のトラフィック
技術的対策 | ・SIEMにより、C$やADMIN$といった管理共有へのアクセスを検知する。 ・ＳＭＢ経由でのファイル転送後に生成される不審なサービス（PSEXECSVC等）を検知する。
低減策 （被害小） | ・管理共有を無効化する。 ・ローカル管理者のリモートからの管理者権限を制限する。（LocalAccountTokenFilterPolicy）
軽減策 （リスク小） | ・ホストのＦＷにより、端末間のＳＭＢ通信を遮断する。
恒久的対策 | ・各端末のローカル管理者パスワードを個別にランダム化する。 （LAPS：Local Administrator Password Solution） ・ＳＭＢ直接接続で作業せず、サーバーやＡＰＩ経由にする。
受容リスク | ・高速にマルウェアを拡散され、実行される。

## Slide 28
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | ＳＳＨ(T1021.004)
確認場所 | ・ログイン成功／失敗、鍵の使用履歴（/var/log/auth.logまたは/var/log/secure） ・攻撃者の鍵が追加されていないか。（~/.ssh/authorized_keys） ・不審なＳＳＨコマンド（特に-L,-R,-Dオプション）がないか。（~/.bash_history）
技術的対策 | ・Fail2Banを導入する。（短時間にログイン失敗を繰り返すＩＰを自動遮断する。） ・SIEMにより、通常とは異なる時間帯または場所からのログインを検知する。
低減策 （被害小） | ・パスワード認証を無効化し、公開鍵認証を強制する。 ・多要素認証を導入する。
軽減策 （リスク小） | ・ＴＣＰ転送（トンネリング）を禁止する。（AllowTcpFowarding no） ・rootログインを禁止する。（PermitRootLogin no）
恒久的対策 | ・特定のサーバー／端末からのみＳＳＨを許可する。
受容リスク | ・ＳＳＨ経由でＣ２通信が確立される。 ・ＳＣＰにより、データの持ち出しが行われる。

## Slide 29
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | ＤＮＳ／ＷｅｂプロトコルによるＣ２通信(T1071.004,T1071.001)
確認場所 | ・内部ＤＮＳサーバーのクエリログ ・プロキシログ、ＦＷログ
技術的対策 | ・ランダムな文字列を含む極端に長いサブドメインを検知する。 ・一定間隔のビーコン通信を検知する。 ・不審なドメイン（新規取得ドメイン等）への通信を抽出する。
低減策 （被害小） | ・悪意あるドメインやＣ２サーバーとして既知のＩＰをブロックする。 ・業務に必要のないサイトへのアクセスを遮断する。 ・暗号化通信を復号して、ペイロードを検査する。
軽減策 （リスク小） | ・外部ＤＮＳへの直接接続を制限し、内部ＤＮＳ経由のみを許可する。 ・サーバー等からの外部への通信を、必要なドメインのみに制限する。
恒久的対策 | ・通信をプロセスレベルで識別して制御する。（ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス）
受容リスク | ・ＤＮＳトンネリングが可能になる。 ・正常なトラフィックに紛れて、機密情報の流出を検知できない。 ・ビーコンにより、バックドアが維持される。

## Slide 30
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | データベースからデータ収集(T1213.006)
確認場所 | ・データベースの監査ログ、リスナーログ ・アプリケーションログ
技術的対策 | ・ＤＢファイアウォール（ＷＡＦ／ＤＡＭ）を導入する。 ・ＤＢサーバーから外部や他セグメントへの不自然な大量データ転送を検知する。
低減策 （被害小） | ・アプリ用アカウントには必要最小限の閲覧権限のみ付与する。 ・データベースへの接続元ＩＰを、アプリケーションサーバーのみに固定する。
軽減策 （リスク小） | ・データを難読化・暗号化する。
恒久的対策 | ・静的プレースホルダにより、ＳＱＬインジェクションを防ぐ。
受容リスク | ・大規模なデータ流出が発生する。

## Slide 31
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | Ｃ２チャンネルによるデータ持ち出し(T1041)
確認場所 | ・送信データ量が異常に増加していないか。 ・HTTP POSTリクエストの頻度とサイズの増加、通常と異なるUser-Agentがないか。
技術的対策 | ・ビーコン通信のサイズが突然大きくなったことを検知する。 ・機械学習により、過去の通信と比較し、転送量の異常値を検知する。
低減策 （被害小） | ・サーバー等からの外部への通信を、必要なドメインのみに制限する。
軽減策 （リスク小） | ・転送データの内容をリアルタイムスキャンし、機密情報のパターンを検知して遮断する。
恒久的対策 | ・重要なデータがあるセグメントから外部への直接通信を完全に禁止する。
受容リスク | ・すでに大規模なデータ流出が発生している。

## Slide 32
対外厳秘
隊本部及びICS
に限定
攻撃手法・対策
攻撃手法 | データ暗号化(T1486)
確認場所 | ・短時間で大量のファイル書き込み（リネーム・上書き）がないか。（ファイルシステムログ） ・vssadmin.exeによりバックアップが削除されていないか。
技術的対策 | ・EDRにより、ファイルのエントロピー（予測不可能性）が急上昇したプロセスを遮断する。
低減策 （被害小） | ・オフラインバックアップを保持する。 ・一定期間、削除や変更ができない不変バックアップを設定する。
軽減策 （リスク小） | ・フォルダに、未承認アプリによる変更の制限を設定する。
恒久的対策 | ・ネットワーク分離を厳密にし、感染が広がらないようにする。 ・EDR／XDRにより、検知と同時に感染端末を自動的に隔離する。
受容リスク | ・バックアップまで含めて破壊・暗号化された場合、深刻なサービス停止に追い込まれる。